## Slide 1: Směrovací protokoly a protokol OSPF s více oblastmi

## Slide 2: Obsah
Co je to směrovací protokol
Principy směrovaní
Historie směrovacích protokolů
Základní termíny ve směrovacích protokolech
Projekt
Závěr

## Slide 3: Směrovací protokol
Definuje jak si směrovače vyměňují informace, které jim umožňují zvolit si cestu mezi libovolnými uzly v počítačových sítích, popřípadě podsítích.
Směrování je proces pro zjištění cesty mezi dvěma sítěmi.
Probíhá na 3. síťové vrstvě ISO/OSI modelu.

## Slide 4: Typy směrovacích protokolů
Interior gateway protokol typ 1
  OSPF, IS-IS
Interior gateway protokol typ 2
  RIP, RIPv2, IGRP
Exterior gateway protokol
  BGP

## Slide 5: Principy směrovacích protokolů
Směrovače musí určit tu nejlepší cestu k cíli, realizovanou konkrétním protokolem
Směrovaní rozdělujeme na 2 hlavní části:
  statické
  dynamické

## Slide 6: Principy směrovacích protokolů
Směrovaní zahrnuje:
  Výpočty cest.
  Sledování sítě.
  Výpočty metrik.
  Rozpoznávání a sledování adres.
  Sestavování tabulek o směrování.
  Konkrétní směrovací protokoly.

## Slide 7: Historie směrovacích protokolů
Routing Information Protocol (RIP)
Enhaced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Open Shortest Path First (OSPF)

## Slide 8: Routing Information Protocol (RIP)
Vytvořen roku 1968
Nejstarší směrovací protokol
Bellamův-Fordův algoritmus
RIP verze 2

## Slide 9: Enhaced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Vznik (1993) z důvodu nevýhod protokolu RIP
    Efektivnost aktualizačního formátu
    Nestejná hodnota sdílení zátěže
    Kratší aktualizační doba
Rozšíření IGRP
Cisco protokol
DUAL algoritmus

## Slide 10: Enhaced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Vzorec pro výpočet cesty:
  Metric = ([(K1 * vlnová délka) + [(K2 * vlnová délka) : (256 – doba načítání)] + (K3 * zpoždění)] * [K5 : (spolehlivost + K4)]) * 256 = cca (vlnová délka + zpoždění) * 256

## Slide 11: Základní termíny v EIGRP protokolu
Successor – primární cesta k cíli, která se ukládá do směrovací tabulky.
Feasible successor – záložní cesta, která se ukládá do tabulky topologie.
Feasible distance – hodnota k dosažení souseda:

## Slide 12: Pakety posílané v EIGRP
Hello pakety – posílají se přes multicast, dále identifikují nefunkční směrovače, objevují sousední směrovače.
Query – přes multicast, zasílá se při zapnutí do aktivního stavu.
Reply – přes unicast, odpověď na query.
Update – přes multicast, sestavují topologii sítě.

## Slide 13: Tabulky pro EIGRP
Směrovací – nejlepší cesty k cíli.
Topologie – směrovací záznamy do všech destinací.
Sousedé – informace o sousedních směrovačích.

## Slide 14: Open Shortest Path First (OSPF)
Nejnovější směrovací protokol
Nejpoužívanější
Pracuje s různými dlouhými maskami podsítí
Činnost OSPF je rozdělena do částí:
  Správa sousedských relací
  Šíření směrovacích informací
  Určování nejkratších cest

## Slide 15: Typy oblastí protokolu OSPF
Standardní oblast – přijímá link aktualizace a sumární i externí cesty.
Páteřní oblast (backbone) – propojená se všemi ostatními, označována jako Area 0, stejné vlastnosti jako standardní.
Stub oblast – nepřímá cesty z ostatních autonomních systémů, pro směrování mimo autonomní systémy se použije automatická nastavená cesta.

## Slide 16: Tabulky pro OSPF
Tabulka směrovací – nejlepší cesty k cíli.
Tabulka topologie – záznamy cest do všech zařízení.
Tabulka sousedů – informace o sousedních směrovačů.
Databáze link-state – stejná pro všechny směrovače, obraz síťové topologie ve stromové struktuře, synchronizace pomocí zasílání LSA (Link-State Advertisment – základní komunikace).

## Slide 17: Typy směrovačů v OSPF síti
Area Border Router (hraniční směrovač oblasti) – je to směrovač na okraji oblasti, tedy má alespoň 2 porty v různých oblastech
Autonomous System Border Router (hraniční směrovač autonomního systému) – slouží k distribuci cesty z jiného autonomního systému.
Internal Router (vnitřní směrovač) – běžný směrovač, který se nachází v jedné oblasti.
Backbone Router (páteřní směrovač) – je to alespoň jeden směrovač, který se nachází v oblasti 0 (area 0).

## Slide 18: Typy sítí v OSPF
Broadcast Multi-access (Broadcast více přístupů) – sdílené zařízení, funguje přes ethernet.
Point to Point (z bodu do bodu) – spojení dvou směrovačů.
Point to Multipoint (z bodu do více bodů) – z jednoho portu se připojuje k více cílům, automaticky formuje sousední směrovače.

## Slide 19: Základní komunikace (LSA) v OSPF
Směrovač, který má své informace na přímo připojených portech pouze v rámci oblasti.
Síť, která obsahuje informace o LAN a směrovačích, více přístupová (multi-access) síť pochází z určeného směrovače, pouze v oblastech.
Součet adres sítí, které jsou dostupné mimo danou oblast, pochází z hraničního směrovače dané oblasti.
Externí autonomní systém, který oznamuje externí cesty jako základní.
Informace o multicastu.

## Slide 20: Topologie sítě - projekt

## Slide 21: RIP podsíť

## Slide 22: EIGRP podsíť

## Slide 23: OSPF podsíť

## Slide 24: Ukázka konfigurace OSPF pro směrovač O

## Slide 25: DHCP Forwarder
ip helper-address [adresa portu DHCP serveru, ze kterého má vzít rozsah adres]

## Slide 26: Redistribuce směrovacích protokolů RIP do OSPF

## Slide 27: Ukázka kódu redistribuce do RIP
Z OSPF do RIP
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#redistribute rip metric 5000 subnets
Router(config-router)#network 192.168.0.96 0.0.0.7 area 0
Z RIP do OSPF
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5
Router(config-router)#network 192.168.0.96
Router(config-router)#no auto-summary

## Slide 28: Redistribuce směrovacích protokolů EIGRP do OSPF

## Slide 29: Ukázka nastavení EIGRP do OSPF
Z OSPF do EIGRP
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric ? //maximální Kbity za sekundu
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1500 ? // EIGRP metrické zpozdění, kde 1 je 10 milisekund
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1500 1000 ? // EIGRP metrická spolehlivost, kde 255 je 100% spolehlivá
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1500 1000 255 ? // EIGRP efektivní metrická vlnová délka načítání, kde 255 je 100% načteno
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1500 1000 255 1 ? // EIGRP maximální přenosová jednotka cesty
R2(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1500 1000 255 1 1500
Z EIGRP do OSPF
Router(config-router)#redistribute eigrp 60 metric 60 subnets // kde stačí nastavit, která EIGRP síť se má redistribuovat a s jakou hodnotou

## Slide 30: Zdroje
Balchunas, Aaron. Routing Information Protocol. 2003 < http://www.routeralley.com/guides/rip.pdf>
Bouška, Petr. Cisco Routing 3 – OSPF. 2009 < http://www.samuraj-cz.com/clanek/cisco-routing-3-ospf-open-shortest-path-first>
Mubashir VP. Redistribution between EIGRP and OSPF Cisco Router Configuration. 2014. < http://www.smartpctricks.com/2014/04/redistribution-between-eigrp-and-ospf.html>
Bouška, Petr. Cisco Routing 2 – EIGRP. 2009 http://www.samuraj-cz.com/clanek/cisco-routing-2-eigrp-enhanced-interior-gateway-routing-protocol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Routing_Information_Protocol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brovac%C3%AD_protokol

## Slide 31: Děkuji za pozornost Rád zodpovím případné dotazy